贵州省节水型单位考评报告书

(    年度)

单位名称 :

贵州省水利厅（制）

报告书填写注意事项

- 须用钢笔或签字笔填写，字迹清楚整齐。

- 情况具体、真实，数据计算准确。

- 另附材料用纸应与报告书规格相同。

一、简况：

| 企业（单位） 名 称 |  | 地 址 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 水平衡测试 时 间 |  | 节水型企业（单位）申报时间 |  |
| 上级主管部门 |  | 管水部门 |  |
| 联 系 人 |  | 电 话 |  |

二、创建工作总结（附后）

三、自查情况

（一）节水技术指标：

1.水计量率           一级表       %      自查得分：

二级表        %

计算公式：         二级表水量之和

二级表计量率 =      一级表水量       ×100% =

=

其中：一 级 表 水 量             立方米

二级表水量之和             立方米（共     块表）

2.节水器具普及率              %          自查得分：

计算公式：             节水设备器具数量

节水器具普及率 =      总用水设备器具数量     ×100%  =

=

其中检查器具设备总数     件，节水器具件数    ，检查日期：   年  月

3.人均用水量                立方米/人       自查得分：

计算公式：               单位全年用水总量

人均用水量=                     工作人员数     ×100%  =

=                              立方米/人

4.卫生洁具设备漏水率        %            自查得分：

计算公式：              漏水件数

卫生洁具设备漏水率 =     总件数     ×100% =

其中检查器具设备总数    件，漏水件数      件  检查日期：    年  月

5.热水锅炉补水率           %            自查得分 :

计算公式：       热水锅炉日新水补水量

热水锅炉补水率=  热水锅炉日循环水量    ×100% =

6.锅炉冷凝水回收率                           自查得分：

（二）节水管理指标

1.规章制度                                              自查得分：

1）建立计量、统计、定期维修等节水管理规章和制度

2）辨析用水计划实施方案并落实下达的用水计划，完成内部节水指标

3）明确节水主管部门和节水管理人员

4）制定节水目标责任制和考核制度

5）两年内未收浪费用水处罚

2.计量统计                                              自查得分：

1）用水计量器的配备按分户、功能分区、主要设备实现三级计量

2）有原始用水记录和统计台账

3.节水技术推广与改造                                   自查得分：

1）节水设施与主题工程同时设计、同时施工、同时投入使用

2）实施食堂用水设施、中央空调冷却塔、老旧管网和耗水设施等

节水改造和节水设施建设。

3）铺设透水地面或地面采取透水措施

4）所用节水设备和器具全部列入《节能产品政府采购清单》

5）景观用水、泳池、浴室等设置水处理再利用装置

6）绿化采用高效浇灌方式

4.管理维护                                            自查得分：

1）定期寻呼和维修用水设施设备且记录完整

2）无擅自停用节水设施行为

3）有完整的管网图

4）有完整的计量网络图

5）开展水平衡测试，有五年内水平衡测试报告书

5.非常规水利用                                         自查得分：

1）建设雨水积蓄、海水淡化设施或再生利用系统并有效利用

2）绿化、景观用水等采用非常规水源

6.节水宣传                                             自查得分：

1）编制节水宣传材料

2）开展节水宣传主题活动

3）在主要用水长水和器具显著位置张贴节水标示

自查总分:     分           空项分:      分

折算后总得分:

公式：其余项目得分÷(100－空项的总分数)×100=

现场考核情况表

一、节水技术标准（40分）

| 序号 | 指标 | 计算方法 | 评分规则 | 标准分 | 评审分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 水计量率 |  | 用水单位水计量率达到100%，次级用水单位水计量率达到95%，分别达到得8分，有一项不达到不得分。 | 8 |  |
| 2 | 节水器具 普及率 |  | 节水设备、器具数量占总用水设备、器具数量的比例低于96%不得分，每高1个百分点得2分，满分8分。 | 8 |  |
| 3 | 人均用水量 |  | 依据评价上一个自然年度本省（区、市）同类型单位用水量平均值进行判定： 人均用水量≤0.9×平均值，得8分； 0.9×平均值＜人均用水量≤平均值，得6分； 平均值＜人均用水量≤1.1×平均值，得3分； 1.1×平均值＜人均用水量≤1.2×平均值，得1分； 1.2×平均值＜人均用水量，得0分。 | 8 |  |
| 4 | 用水器具 漏失率 |  | 用水器具漏失率≤4%得8分，否则每高1%扣2分，直至扣完。 | 8 |  |
| 5 | 中央空调 冷却补水率 |  | 中央空调冷却补水率≤1%得5分。 | 5 |  |
| 6 | 锅炉冷凝水 回收率 |  | 锅炉冷凝水回收率大于50%得3分，每低2%扣1分直至扣完。 | 3 |  |

二、节水管理标准（60分）

| 序号 | 指标 | 考核方法 | 评分规则 | 标准分 | 评审分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 规章制度 | 查看文件和相关资料 | 1）建立计量、统计、定期维修等节水管理规章和制度得3分； 2）编写用水计划实施方案并落实下达的用水计划得2分，完成当年内部节水指标得2分； 3）明确节水主管部门和节水管理人员得2分； 4）制定节水目标责任制和考核制度得2分； 5）两年内未受到浪费用水处罚得2分。 | 13 |  |
| 2 | 计量统计 | 查阅有关资料，核实数据 | 1）依据《公共机构能源资源计量器具配备和管理要求》（GB/T29149-2012），用水计量器具的配备按分户、功能分区、主要设备实现三级计量，得5分，实现按分户、功能分区计量得3分，实现按分户计量得1分； 2）有原始用水记录和统计台账得2分 。 | 7 |  |
| 3 | 节水技术 推广与改造 | 查阅节水改造资料和设施建设材料、核对节水器具清单，现场查看 | 1）节水设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用得3分； 2）实施食堂用水设施、中央空调冷却塔、老旧管网和耗水设施等节水改造和节水设施建设，每实施一项得1分，满分3分； 3）铺设透水地面或地面采取透水措施得1分； 4）所用节水设备和器具全部为列入《节能产品政府采购清单》的节水产品得3分； 5）景观用水、泳池、浴室等设置水处理再利用装置，每一项得1分，满分2分； 6）绿化采用高效浇灌方式得1分。 | 13 |  |
| 4 | 管理维护 | 查阅相关资料、现场抽查 | 1）定期巡护和维修用水设施设备且记录完整得3分； 2）无擅自停用节水设施行为得2分； 3）有完整的管网图得3分； 4）有完整的计量网络图得3分； 5）开展水平衡测试得2分，有5年内水平衡测试报告书得2分。 | 15 |  |
| 5 | 非常规水源 利 用 | 查阅有关资料、现场查看 | 1）建设雨水集蓄、海水淡化设施或再生水利用系统并有效利用得3分； 2）绿化、景观用水等采用非常规水源，每一项得1分，总分2分。 | 5 |  |
| 6 | 节水宣传 | 查阅有关资料、现场查看 | 1）编制节水宣传材料得2分； 2）开展节水宣传主题活动、专题培训、讲座等，每开展一次得1分，满分3分； 3）在主要用水场所和器具显著位置张贴节水标识得2分。 | 7 |  |
| 合计： |  |  |
| 空项分数: 折算分数: |

四、主管部门意见：

申报意见： 贵州省机关事务管理局（盖章） 年 月 日

五、现场验收

考评意见： 年 月 日

考评小组签名:

六、审批：

审批意见： 贵州省水利厅（盖章） 贵州省住房和城乡建设厅（盖章） 年 月 日 年 月 日